## Slide 1
426051, г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 56
8(3412)78-37-10 , pavel@r18.rosreestr.ru
Результаты мониторинга деятельности кадастровых инженеров,
осуществляемого
Управлением Росреестра
по Удмуртской Республике
в рамках надзорных полномочий
Заместитель руководителя
Управления Росреестра по Удмуртской Республике
Шишов Павел Иванович

## Slide 2: Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с осуществлением кадастровой деятельности, являются:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ (ред. от 03.08.2018) « О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 13.07.2015№ 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной регистрации недвижимости»
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О кадастровой деятельности»
Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»
Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 (ред. от 26.03.2019) «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»
Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения».

## Slide 3
Федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии
Государственная регистрация прав и кадастровый учет
Государственный земельный надзор
Взаимодействие
Надзор за
СРО

## Slide 4
Проверено 70 межевых планов
Проведено 25 контрольных полевых измерений
земельный надзор
Собственникам земельных участков выдано
9 предписаний
геодезический надзор
Кадастровым инженерам выдано 14 предостережений
В прокуратуру направлено 6 материалов
Мировыми судьями
3 кадастровых инженера
признаны виновными
ч.4 ст. 14.35 КоАП РФ (штраф 30 тыс. руб)
3 материала
на рассмотрении
Результаты взаимодействия
государственных регистраторов прав,
сотрудников, осуществляющих федеральный геодезический надзор,
и инспекторов по использованию и охране земель

## Slide 5: Отсутствует либо неполное указание реквизитов документов, использованных при подготовке межевого плана
Отсутствуют данные, подтверждающие продление срока пользования материалами фонда
Не указаны основные реквизита документа (наименование и реквизиты документа о получении ортофотопланов)

## Slide 6: Указываются недостоверные сведения о состоянии пунктов ГГС, использованных при выполнении работ
Пункт ГГС «ЛЮМ» утрачен
Утраченный пункт ГГС не может быть использован при выполнении работ

## Slide 7: Указывается недостаточное количество средств измерений, использованных при определении координат характерных точек границ земельных участков

## Slide 8
Метод определения координат (реквизит «1» раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчетах») | Сведения о средствах измерений (реквизит «3» раздела «Исходные данные»)
Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 2 прибора (аппаратура геодезическая спутниковая, GPS-приемники и др.) разные номера свидетельств о поверке
Геодезический метод | Тахеометр (достаточно 1 прибора)

## Slide 9: В разделе «Схема геодезических построений» не указано расстояние от базовых станций до ближайшей характерной точки объекта кадастровых работ

## Slide 10: Средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки определяется не по формуле, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90
При определения координат характерных точек границ земельных участков методом спутниковых геодезических измерений может быть указано только значение средней квадратической погрешности

## Slide 11: Изменение площади и местоположения границ уточняемого земельного участка вопреки сведениям, содержащимся в документе, подтверждающем право на земельный участок
Сведения о границе, содержащиеся в государственном акте (S = 2200 кв.м)
Сведения о границах, содержащиеся в межевом плане (S = 2900 кв.м.)

## Slide 12: Исправление реестровой ошибки

## Slide 13
В соответствии с частью 10 статьи 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

## Slide 14: План границ, являющийся приложением к правоподтверждающим документам (свидетельство, гос.акт)

## Slide 15: Проекты землеустройства (перераспределения) земель

## Slide 16: Документы об отводе земельного участка (графическое приложение)

## Slide 17: Топографические планы (штриховые планы) масштаба 1:500 – 1:2000 (1990-1995 гг.)
В дополнение к вышеуказанным документам возможно использование ортофотопланов (2007-2008 гг.)

## Slide 18: В соответствии с пунктом 45 Требований если части границ земельного участка совпадают с местоположением внешних границ природных объектов и (или) объектов искусственного происхождения, то описание прохождения части границ земельного участка указывается в разделах текстовой части межевого плана.

## Slide 19: В соответствии с пунктом 15 Требований, если границы земельных участков содержат узловые точки (характерные точки, являющиеся общими для границ трех и более земельных участков) и в радиусе 40 метров от такой узловой точки имеется не менее трех долговременных, четко опознаваемых объектов местности в состав межевого плана включается раздел «Абрисы узловых точек границ земельных участков». На абрисе указывают значения измеренных расстояний до указанных объектов местности.

## Slide 20
Управление Росреестра по Удмуртской Республике
426051, г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 56
Телефон: 8(3412)78-37-10 , 52-82-33
Факс: 8(3412)78-72-06
18_upr@rosreestr.ru
www.rosreestr.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !